KERT-ÉS SZABADTÉR ÉPÍTÉS1

5. gyakorlati feladat

Lépcsők, támfalak

Adott egy 10,00m x 15,00m méretű terület. Hossztengelyén, 15 m-en 1,80m a szintkülönbség.

Feladat:

A területen három szintet kell kialakítani. (A rendezett állapot teljes szintkülönbsége 1,80±0,10 m lehet.)

A felső és a középső szinten elhelyezkedő, szilárd burkolatú terek  mérete: 24, illetve 30m2.

A szinteket egymástól a területről kétoldalt túlvezetett súlytámfalak választják el.

Az alsó szitről a középső szintre, a középső szinttől a felső szintre pofafalas lépcső vezessen.

A pofafalak a támfalak szárnyfalai legyenek.

Az alsó és középső szint közötti szintkülönbség jelentősen különbözzön a középső és felső szint közötti szintkülönbségtől.

(OTÉK:

...Közterületen... a lépcső könnyen észlelhető figyelmeztetés hiányában három fellépésnél kevesebbet nem tartalmazhat.

Korlát, mellvédfal

68. §

(1) Az 1 m-nél hosszabb vízszintes vetületű lépcsőt, rámpát, lejtőt fogódzkodóval kell megvalósítani. Azt a járófelületet, amelynek szintje a csatlakozó szintnél 0,80m-nél magasabban van, továbbá a csatlakozó szinthez képest 0,17m feletti akadálymentes közlekedésre szolgáló járófelületet, amelyhez nem tartozik lecsúszás elleni védőperem legalább 1,0m magas, kiesést gátló korláttal, mellvédfallal vagy ráccsal kell határolni. A magasság legfeljebb 0,80 m-re csökkenthető, ha a korlát vagy a mellvéd felső vízszintes lezárása (pl. könyöklője) legalább 0,30m széles, stabil szerkezet.

(2) A lépcsőkar legalább egyik - a 2,0 m-nél szélesebb lépcsőkar mindkét - oldalát fogódzásra alkalmas módon kell megvalósítani.)

A burkot felületekről a vizet el kell vezetni (lejtés, folyóka, stb.).

Munkarészek:

- méretezett, magassági adatokkal ellátott (a burkolatok és a terepfelszín jellemző szintadatait is meg kell adni), feliratozott (a terek burkolatának anyagát is meg kell határozni) felülnézeti rajz, M 1:50.

- méretezett, magassági adatokkal ellátott, feliratozott metszet a nagyobb szintkülönbséget áthidaló lépcsőről és támfalról, a támfalháttöltés víztelenítésének megoldásával, M 1:20.

A feladatot 1 db. A/3 formátumú  fehér papíron a szokásos fejléccel kell elkészíteni.

A feladatot az eddigi gyakorlat szerint a megadott honlapra kell elküldeni.

A beadási határidő: 2009. március 31.

(Demjén István)